GMA 1. számítási gyakorlat – 2021

Géptan példa. Rugó 	(Kiegészítő feladat #15)

Egy Fmax = 250 N teherbírású szeleprugó hosszúsága terhelés nélküli állapotban L0 = 160 mm, a teherbírásnak megfelelő terheléskor pedig L3 = 80 mm. A szelep zárva tartásához szükséges legkisebb erő F1 = 125 N, mely erőhöz tartozó előfeszítéssel kell beszerelni. A szelep nyitásakor a rugó hosszúsága L2 = 90 mm.

- Mekkora a c rugóállandó?

- Mekkora a beépítési, szerelési hossz L1?

- Mekkora a legnagyobb F2 üzemi nyomóerő és a rugó x2 összenyomódása a szelep nyitásakor?

- Mekkora a szelep nyitásához szükséges W12 munka?

- Mekkora a teherbírás határáig feszített rugóban elraktározott E potenciális energia?

Adatok:

Megoldás:

a.)

b. )

c.)

d.) és e.)

2. Példa: Vasúti jármű fékezése 	(Ált. Géptan példatár 28)

Vasúti jármű kerekét két féktuskóval fékezzük. A súrlódási tényező a féktuskó és a kerékabroncs között 0,13. A jármű sebessége 65km/h, egy lejtőn lefelé.

- Mekkora a kerék fordulatszáma és szögsebessége, ha átmérője 910mm?

- Mekkora a kerékre ható fékező nyomaték, ha a tuskókat 6000N erővel szorítjuk a kerékhez?

- Mekkora a fékezés teljesítménye?

- A jármű sebessége a fékezés hatására nem változik. Mennyi hő fejlődik 20s alatt a fékberendezésben?

Megoldás:

a)

b)

c)

d)

Szia, Laci! Ez a kék nincs, a feladatban ezt én írom. A harmadik következő feladat második részében a kerék és a sín oldalfala között súrlódás van. Ki kell számolni az ebből származó vontatási teljesítménynövekedést. A kerék gördül a sínen csúszás nincs. Az érintkezési pontban (pontszerű érintkezést feltételezve) azonos a sin és a kerék sebessége, nincs elmozdulás egymáshoz képest. Ha nincs elmozdulás, akkor nincs munkavégzés se.

Elnézésedet kérem, de megnyugtatna, ha átnéznéd a feladatot.

István

3. Példa: Vontatási teljesítményszükséglet 	(Kiegészítő feladat #2)

Egy 8 t tömegű vasúti kocsi vízszintes pályán halad 72km/h egyenletes sebességgel. A kerekek és a sín közötti gördülő-ellenállási tényező 0,015, a légellenállást és a többi veszteséget elhanyagoljuk. Mekkora a vontatás teljesítményszükséglete? Számolja ki a vontatás teljesítményszükségletét, ha 140m görbületi sugarú vízszintes pályán halad ugyanekkora sebességgel és még a kerekek és a sín oldalfala között is van súrlódás, melynek tényezője 0,35!

Megoldás:

a)

b)

4. Példa: A területszámítás közelítő módja, trapézszabály	(Ált. Géptan példatár 9)

Az ábrán egy jármű teljesítménye látszik az idő függvényében.

- Mennyi a munkavégzés? (A területszámítás közelítő módja az ún. trapézszabály, amely szerint jelen esetben a 2 szekundumonkénti időlépéshez tartozó 13 ordináta összege szorozva az időlépésként választott  részintervallum „hosszúsá-gával”).

- Mekkora az átlagteljesítmény?

| t [s] | P [kW] |
| --- | --- |
| 0 | 0,00 |
| 2 | 11,50 |
| 4 | 20,50 |
| 6 | 25,00 |
| 8 | 12,25 |
| 10 | 7,25 |
| 12 | 6,75 |
| 14 | 6,75 |
| 16 | 7,00 |
| 18 | 10,75 |
| 20 | 10,75 |
| 22 | 6,75 |
| 24 | 0,00 |

Megoldás:

Trapézszabály magyarázata „x-y” változókkal:

, összeadjuk a fél értékeket:

„szorzók”