GMA 2. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Bányacsille	(Ált. Géptan példatár 19)

Milyen átmérőjű kereket kell készíteni ahhoz a bányacsilléhez, amelynek súlya rakománnyal együtt 20kN? Az acélsínen gördülő acélkerekekre ható pálya-nyomóerő karja az ábrán jelölt, várhatóan f=2mm és célunk, hogy a vízszintes pályán 140N legyen a szükséges vonóerő. Mekkora a gördülő ellenállás-tényező értéke?

Megoldás:

2. Példa: Sínen gördülő daru	(Ált. Géptan példatár 26)

Egy 10MN önsúlyú vízerőművi daru acélsínen gördül. A sín és a daru kerekei között a gördülő ellenállási tényező 0,008.

- Mekkora mozgató erő szükséges a daru haladásához vízszintes sínen?

- Mekkora teljesítményt igényel a 30m/min sebességgel haladó daru mozgatása?

- A darupálya 350m hosszú. Mennyi munkát kell végezni egy 60Mg tömegű teher 4m magasra emelése és a pályán történő végigszállítása során?

Megoldás:

a)

b)

c)

()

3. Példa: Tengely csapágyazás	(Ált. Géptan példatár 29)

Egy 180kg tömegű forgó géprész vízszintes tengelyét 80cm távolságban lévő két szimmetrikusan elhelyezett csapágyba ágyazzuk. A csapok sugarának szilárdsági okok miatt a csapágyban ébredő erő köbgyökével arányosan kell nőnie, az arányossági tényező egy adott anyag esetén 1,6mmN-1/3. A csapsúrlódási tényező várhatóan 0,076 alá nem csökkenthető. A tengely forgatásához szükséges nyomaték nem lépheti túl a 2,8Nm-t.

- Mekkora legyen a csapok átmérője?

- Ábrázolja az eredményt olyan diagramban, amelynek abszcissza tengelyén súly, ordináta tengelyén sugár van! Mekkora a legnagyobb súlyú géprész, amelyhez található tengelyméret ezekkel a feltételekkel?

Megoldás:

a)

Tehát a csapok átmérője:

b)

co

Adatok a táblán való ábrázoláshoz:

| G [N] | Rszil [mm] | Rnyom [mm] |
| --- | --- | --- |
| 600 | 10,7 | 61,4 |
| 800 | 11,8 | 46,1 |
| 1000 | 12,7 | 36,8 |
| 1200 | 13,5 | 30,7 |
| 1400 | 14,2 | 26,3 |
| 1600 | 14,9 | 23,0 |
| 1800 | 15,4 | 20,5 |
| 2000 | 16,0 | 18,4 |
| 2200 | 16,5 | 16,7 |
| 2400 | 17,0 | 15,4 |
| 2600 | 17,5 | 14,2 |

4. Példa: Lejtő	(Ált. Géptan példatár 21)

Egy 1240kg tömegű, 20kW teljesítményű személygépkocsi 8%-os lejtőn halad felfelé. A gördülő-ellenállás tényezője 0,031.

- Hány km/h sebességgel tud a gépkocsi lejtőn felfelé haladni?

- Mennyi munkát végez a motor 20min alatt?

Megoldás:

5. Példa: Kézikocsi lejtőn felfelé való mozgatása	(Ált. Géptan példatár 6)

Számítsa ki, hogy egy 120kg tömegű kocsit 4%-os, 0,028 ellenállás-tényezőjű lejtős úton mekkora erővel lehet feltolni, ha a tolóerő a lejtő síkjával 30°-os szöget zár be!

Megoldás: