GMA 3. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Állócsigás feladat	(Ált. Géptan példatár 33)

270N súlyú, malterral telt vödröt az ábrán vázolt módon, állócsigán húznak fel. Az állócsigát 4m hosszú alátámasztott palló végéhez erősítik, a palló kinyúló része 1,5m. Mekkora függőleges hatásvonalú erővel kell a palló másik végét leszorítani, hogy a palló ne billenjen meg? A palló súlyát hanyagoljuk el!

Megoldás:

2. Példa: Dupla mozgó csiga	(Ált. Géptan példatár 34)

Az ábrán vázolt, mozgócsigákat tartalmazó emelőmű horgán 7kN súlyú teher függ.

- Mekkora nyomaték terheli eme-léskor a 400mm átmérőjű kötéldob tengelyét, ha a súrlódás hatását figyelmen kívül hagyjuk? A köteleket tekintse függőlegesnek!

- Milyen fordulatszámmal forog a 200mm átmérőjű, kisebbik mozgó-csiga, ha a teheremelés sebessége 50m/min?

- Mennyi a teheremelés teljesítmény-szükséglete súrlódásmentes esetben?

Megoldás:

a)

b)

()

c)

esetén az alsó csiga állna. Ha , akkor a teher  sebességgel emelkedik, azaz .

Vagy, ha  lenne, akkor az alsó csiga egy önálló mozgó csiga lenne és így  lenne. Ezzel: .

vagy egyszerűbben, a hasznos teljesítmény a teheremelés teljesítménye:

3. Példa: Csigahajtás	(Ált. Géptan példatár 43)

Csigával csigakereket kívánunk hajtani.

- Mennyi legyen a csigakerék fogszáma, hogy a hajtott és a hajtó tengely nyomatékának aránya 16-szoros legyen? A hajtó tengely egy bekezdésű csavarmenetet tartalmaz (z1=1). A csigahajtás várható hatásfoka 64%.

- Mekkora a módosítás?

- Mekkora teljesítményt ad le az 1440/min fordulatszámú motor, ha a csigakerék tengelyét 800Nm nyomaték terheli?

Megoldás:

a)

b)

c)

4. Példa: Súrlódásos – mozgócsigás példa	(külön feladat #4)

A konditermekben használt gépek többségén az ábra szerinti elrendezésben mozgatják a súlyokat. Mekkora tömegnek megfelelő erőt kell a súlyok emeléséhez kifejtenünk, ha azok össztömege 50kg, és mindkét csigában 0,3 a csapsúrlódási tényező értéke? A csigák 100mm, a csapok pedig 10mm átmérőjűek. A csigák súlyát és tehetetlenségi nyomatékát elhanyagoljuk.

Megoldás:

Mozgócsigára erőegyensúly:

Mozgócsigára nyomatéki egyensúly:

ahol

Állócsigára nyomatéki egyensúly:

ahol

5. Példa: Folyadékba merített kocka	kiegészítő példák #7

Egy a =50 mm élhosszúságú kockát vízbe merítve abból xl = 5 mm nagyságú rész fog kilátszani. A kocka fölé olajat öntve x0 = 25 mm méretű része emelkedik a víz felszíne fölé. Számítsa ki a kocka és az olaj sűrűségét. (A víz sűrűsége 1000 kg/m3, a levegő sűrűsége elhanyagolható.)

Megoldás:

6. Példa: Manométer egyensúlyi egyenlet	(Ált. Géptan példatár 127)

Mindkét végén nyitott, U alakú üvegcsőbe higanyt töltöttünk. Ezután az egyik szárba vizet öntünk a higany fölé.

- Milyen magas vízoszlop szükséges ahhoz, hogy a higanyszintek között 16mm magasságkülönbség legyen?

- Mennyi a túlnyomás az alsó közegváltási szinten, azaz a víz és a higany érintkezési felületénél?

Megoldás: