GMA 4. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Édesvízi tank	(Ált. Géptan példatár 135)

Egy hajóban lévő édesvíztankban a víz mennyiségét az ábrán látható módon mérjük. A tankba függőleges cső nyúlik, amelynek felső végére dobozos manométert kötünk. A csőre visszacsapó szelepen keresztül (áramlás csak a nyíl irányában lehetséges) sűrített levegő vezetéket csatlakoztatunk. A függőleges csőbe mindig addig engedünk levegőt, amíg a dobozos manométer mutatójának kitérése növekszik, azaz míg a víz a csőből teljesen ki nem szorul és a felesleges levegő alul távozni nem kezd.

Ábrázolja a manométeren [bar]-ban leolvasható túlnyomás függvényében a tartályban lévő víz mennyiségének változását! A tartály vízszintes keresztmetszete 3,2m2, magassága 2,5m.

Megoldás:

2. Példa: Zsilipkapu	(Ált. Géptan példatár 136)

Az ábrán látható kaput  erővel tartjuk rajzolt helyzetében; k=4,5m. A kapu szélessége 3m; =60°. Milyen vízállásnál kezd a kapu az „A” jelű csuklós él körül elfordulva nyitni? A kapu önsúlyát hagyja figyelmen kívül!

Megoldás:

3. Példa: Kifolyócső	(Ált. Géptan példatár 155)

Egy nagy átmérőjű, vízzel töltött, légkörre nyitott edény oldalához a víz felszíne alatt 6m-re 15m hosszú és 20cm átmérőjű vízszintes kifolyócső csatlakozik. A csőből a víz a szabadba ömlik.

- Mekkora a kiömlő folyadéksugár sebessége, ha az áramlás veszteségeitől eltekintünk?

- Mennyi a kiömlési sebesség, ha a csősúrlódási tényező 0,03?

- Mekkora a kiömlési sebesség, ha a cső végén a keresztmetszetet egy konfúzorral a felére csökkentjük?

- Milyen sebességgel áramlik a víz ekkor a csőben?

Megoldás:

- Veszteségmentes Bernoulli az ( és ( pontok között:

- Veszteséges Bernoulli az ( és ( pontok között:

- Veszteséges Bernoulli az ( és ( pontok között:

Mivel		ezért

4. Példa: Torlócső	(Ált. Géptan példatár 153)

Egy v=5m/s sebességű vízáramlásba az ábra szerint előregörbített torlócsövet helyezünk.

- Milyen magasságra fog a víz felemelkedni a cső függőleges szárában?

- Mennyi a túlnyomás a torlócső szájának szintjében és a torlópontban, ha z=0,5m?

- Mennyi a túlnyomás a torlócső szájának szintjében és a torlópontban, ha z=0,75m?

Megoldás:

a)

Veszteségmentes Bernoulli az ( és ( pontok között:

A koordinátarendszer h1=0 pontja az ( jelű pont magasságában van, továbbá v2=0 és h2=h+z:

b)

c)

5. Példa: Függőleges cső	(Ált. Géptan példatár 159)

Az ábrán látható függőleges csővezetékbe U csöves higanyos manométert kötöttünk. L=1,5m. A csővezetékben 4dm3/s víz áramlik alulról felfelé. A cső belső átmérője 54,2mm. A csősúrlódási tényező 0,019.

- Mennyi a nyomáskülönbség az ( és ( jelű hely között?

- Mekkora az U csöves higanyos manométer kitérése?

Megoldás:

a)

b)

Manométer egyensúly:

6. Példa: Vízszintes táguló csőszakasz	(külön feladat #8)

Egy vízszintes táguló csőszakasz (diffúzor) két pontja között egy higanytöltésű manométerrel mérjük a nyomáskülönbséget. Mekkora a térfogatáram, ha h=120mm, d=100mm, D=150mm. A csőben víz áramlik, a manométerben a nyomásközvetítő közeg is víz.

Megoldás:

Bernoulli:

Manométer egyensúlyi egyenlet

Kontinuitás:

7. Példa: Hajótank	(Ált. Géptan példatár 144)

Egy hajó kettősfenék tankjának szellőzőcsöve függőleges, a tank tetejétől számítva 5m magasan végződik, belső átmérője 92,8mm. A tank 6,5m hosszú, 3m széles és 60cm magas (56. ábra).

- Mekkora erővel terheli a tank fenekét a benne lévő édesvíz, ha a tank éppen tele van?

- Milyen súlyú édesvízzel tudunk többet szállítani, ha a szellőzőcsövet is teljesen feltöltjük?

- Mekkora erővel terheli az édesvíz a tank fenekét?

- Mekkora erő hat ekkor a tank tetejére?

Megoldás:

a)

b)

c)

d)