GMA 5. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Mérleggép	Kiegészítő példák #16

Egy mérlegmotoron méréseket végeztünk. A motor fordulatszáma 3000/min, névleges teljesítménye 420 W, az üresjárási kiegyensúlyozás tömege 0,02 kg, a kar hossza 0,35 m. Az első mérési pontban a kiegyensúlyozás tömege 0,4 kg, a motor kapcsain mérhető feszültség 220 V és az áramerősség 2 A. A második mérést x = 0,5 terhelési fokon végeztük, és 95 % hatásfokot kaptunk.

Az első mérési pontban számolja ki a motor terhelési fokát, hatásfokát és veszteségét! A második mérési pontban számolja ki a veszteséget! Határozza meg a veszteségfüggvény két állandóját (Pvo, Pvx1)! Rajzolja meg a motor veszteségét és hatásfokát a terhelési fok függvényében jellegre helyesen! Határozza meg a mérlegmotor maximális hatásfokát!

| Ph1 | Pb1 | η1 | x1 | Pv1 | Pv2 | Pvo | Pvx1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [W] | [W] | [-] | [-] | [W] | [W] | [W] | [W] |

B csoport adatai: mérleggenerátoron; 3000/min; 480 W; 0,02 kg; 0,35 m; 0,4 kg; 220 V; 2 A; 0,5; 97 %

Megoldás:

A csoport										B csoport

hasznos teljesítmény

bevezetett teljesítmény

0.9712

0.9167

13,04W

240W

247,4W

7,4W

9,554W

5,012W

2. Példa: Villamos gép teljesítménye, hatásfoka	kiegészítő példák #6

Egy 5 kW névleges teljesítményű villamos gép legjobb hatásfoka xopt = 0,8-es terhelésnél adódik. Itt a bevezetett teljesítmény a hasznos teljesítmény 1,21-szerese. Mekkorák a gép teljesítményveszteség függvényének gépre jellemző együtthatói, valamint a maximális és a teljes terheléshez tartozó hatásfok értékek?

Megoldás:

3. Példa: Villamos gép teljesítménye, hatásfoka	(Ált. Géptan példatár 67)

Egy munkagép periodikusan mindig egyforma munkafolyamatokat ismétel, melyek időtartama 40min. A gép munkavégzés közben 8kW teljesítményt vesz fel. A munkafolyamatok között 1.3kW teljesítményfelvétel mellett üresjáratban jár a gép, miközben munkadarabot cserélnek.

- Mennyi idő alatt kell a munkadarab cseréjét elvégezni ahhoz, hogy a munkagéppel egy minimális 75%-os átlagos hatásfokot elérjünk? Munkavégzés közben (teljes terhelésnél) a hatásfok 79%.

- Mekkora a munkagép átlagos terhelése, ha a munkadarab cseréjét sikerül 10min alatt elvégezni?

Megoldás:

a)

b)

vagy

4. Példa: Lejtős – hajtóműves feladat	(külön feladat #3)

Egy kétvágányú bánya-aknában a rakománnyal megrakott csille felfelé és az üres csille lefelé mozog 1,2m/s sebességgel. A csille tömege m0=250kg, a rakomány tömege m=650kg, a=30°, és a gördülő ellenállás tényezője ηg=0,04. A megrakott csille mekkora kötélerővel vontatható felfelé? Az üres csillét mekkora kötélerővel kell fékezni? A kötéldob átmérője 1200mm és a dobot hajtó motor fordulatszáma nm=960 f/min. Mekkora a szükséges motorteljesítmény, ha a közlőmű hatásfoka (=62%? Mekkora a közlőmű áttétele?

Megoldás:

Felfelé mozgatás kötélereje

A leeresztő kötélerő

A dobot terhelő kerületi erő

A dob fordulatszáma

A közlőmű áttétele

A teljesítményigény

5. Példa: Gépcsoport üzeme	(külön feladat #5)

Egy 1200W teljesítményű darálót egy 72%-os hatásfokú villamos motor hajt. A motor és a darálókések tengelye között szíjhajtás működik, a szlip 3%. A daráló hatásfoka a mechanikai veszteségek miatt 93%. Rajzolja meg a daráló teljesítményszalagját! Mekkora a gép felvett teljesítménye ill. összhatásfoka? A motor fordulatszáma 800/min, a ráékelt szíjtárcsa átmérője 120mm, a daráló fordulatszáma 150/min. Mekkora a hajtott tárcsa átmérője és kerületi sebessége?

Megoldás: