GMA 6. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Gépcsoport hatásfok	(Ált. Géptan példatár 12)

Egy földgázmotor villamos generátort hajt, amelynek hatásfoka 96%. A motor fogyasztása 0,4m3 31MJ/m3 fűtőértékű gáz 1kWh villamos-energia termelés esetén.

Kérdések:

- Mekkora a gépcsoport fajlagos hőfogyasztása?

- Mekkora a motor fajlagos hőfogyasztása?

- Mennyi a motor hatásfoka?

- Mennyi a gépcsoport hatásfoka?

Megoldás:

a)

b)

c)

d)

Ellenőrzés:

2. Példa: Hőerőmű	(Ált. Géptan példatár 209)

Az ábrán egy hőerőmű egyszerűsített kapcsolási rajza látható. A generátor teljesítménye 50MW, hatásfoka 97%. A generátort hajtó gőzturbina hatásfoka 87%, a friss gőz nyomása p2=110bar, hőmérséklete t2=500°C, entalpiája i2=3370kJ/kg. A kondenzátorban a nyomás p3=0,04bar, a gőz entalpiája i3=2180kJ/kg.

Kérdések:

- Mekkora gőzmennyiségre van szükség a megadott generátorteljesítmény eléréséhez?

- Mennyi a kazán óránkénti szénfogyasztása? A kazánhatásfok 80%, a tápvíz entalpiája i1=125kJ/kg, a szén fűtőértéke 20MJ/kg.

- Ábrázolja léptékhelyesen a hőerőmű teljesítmény szalagját!

- Mekkora az erőmű hatásfoka?

Megoldás:

A teljesítményszalag adatai:

(100%)

(80%)

(20%)

(29,3%)

(25,5%)

(3,8%)

(24,75%)

(0,77%)

3. Példa: Fordulatszám-szabályozó inga	(Ált. Géptan példatár 106)

Az ábrán vázolt fordulatszám-szabályozó inga rúdjában ébredő „F” erő és a „G” súly eredő ereje az m=0,1kg tömegű, =18rad/s szögsebességgel keringő ingasúlyra ható „Fcp” centripetális erővel egyenlő. Az ingasúly a vázolt helyzetben a forgástengelytől r=4cm távolságra van. Mekkora „F” erő ébred az ingarúdban?

Megoldás:

4. Példa: Átfolyós vízmelegítő	(Kiegészítő feladat #10)

Határozza meg egy villamos fűtésű átfolyó vízmelegítő teljesítményveszteségét (P’=?), ha a belépő vízhőmérséklet T1=14,2°C, az állandósult elfolyó víz hőmérséklete Táll=30,1°C, a villamos fűtőteljesítmény Pvill=1811W! A víz térfogatáramát köbözéssel mérjük, a köbözött térfogat Vk=940ml, a köbözési idő tk=35,9s. Tekintse a víz sűrűségét és fajhőjét függetlennek a hőmérséklettől: ρv=1000kg/m3 és cv=4187J/kg°C. Mekkora lenne a víz hőmérséklet-emelkedése, ha a vízmelegítő veszteségmentesen üzemelne?

Megoldás:

5. Példa: Szánkó felhúzása	(Kiegészítő feladat #12)

Egy 25m magas, 12°-os lejtő tetejéről elengedünk egy 8 kg tömegű üres szánkót, mely azon lecsúszik és a lejtő aljához csatlakozó vízszintes szakaszon megáll. A súrlódási tényező mindvégig 0,1. A megállási ponttól vissza szeretnénk húzni a szánkót az emelkedő tetejére, a húzóerő mindvégig párhuzamos a pályával. Mekkora munkavégzés szükséges ehhez?

Megoldás:

Lecsúszás:

Felhúzás:

6. Példa: Flipper kilövő	(Kiegészítő feladat #14)

Az ábrán látható flipper kilövő berendezésének rugóhossza terheletlen állapotban 2x=20 cm. A golyó kilövéséhez a rugót fele hosszúságúra nyomják össze. Milyen rugómerevségű rugót válasszunk, ha azt szeretnénk, hogy az asztal felső végén a golyónak még 4m/s sebessége legyen? Az asztal teljes hossza l=150cm, hajlásszöge 10°, a gördülőellenállás 0,05, a golyó tömege 60g. (A golyó átmérőjéből eredő úthossz-rövidülést, valamint a golyó forgási energiáját hanyagolja el.)

Megoldás:

, ahol

a rugómerevség.