GMA 7. számítási gyakorlat – 2021

1. Példa: Emelkedőn gyorsulás – lejtőn lassulás	(Ált. Géptan példatár 86)

Egy tehergépkocsi rakfelületén kőtömböt szállít. A kőtömb és a rakfelület közt a súrlódási tényező 0,6.

- Mekkora gyorsulással indulhat a gépkocsi vízszintes pályán, hogy a kőtömb a rakfelületen ne csússzon meg?

- Mekkora lehet a gyorsulás, ha a gépkocsi 14%-os lejtőn indul felfelé?

- Milyen meredek lehet az a lejtő, amelyen a gépkocsi lefelé haladtában 3m/s2 lassulással meg tud állni anélkül, hogy a kőtömb megcsúszna?

Megoldás:

a)

b)

c)

ahol

innen		,	.

2. Példa: Menetábra légellenállással	(Ált. Géptan példatár 87)

Egy 700kg tömegű gépkocsi vízszintes pályán egyenletesen gyorsulva 230m út befutása után éri el a 100km/h sebességet, majd állandó sebességgel halad. A gördülési ellenállás tényezője 0,05, a légellenállás a sebesség négyzetével változik: , ahol .

- Ábrázolja a sebesség és a mozgató erő változását az idő függvényében!

- Mennyi az indításkor szükséges legnagyobb vontatási teljesítmény? Ábrázolja a teljesítmény változását is az idő függvényében!

- Mekkora az egyenletesen haladó kocsi mozgási energiája? Jelölje a teljesítmény ábrában a mozgási energiának megfelelő területet!

Megoldás:

c)

3. Példa: Terhelésingadozás indításkor	(Ált. Géptan példatár 114)

Munkagépet 2000Nm állandó nyomatékkal indítunk. A terhelőnyomaték 1s-on át 1750Nm, 2s-on át 200Nm, ütemesen változik. A 82,2/min közepes fordulatszámmal forgó részek 1,8m átmérőre redukált tömege 2500kg.

- Rajzolja meg az indítás idejére a szögsebesség változását az idő függvényében!

- Mennyi idő kell az üzemi fordulatszám eléréséhez?

- (Mekkora állandó hajtónyomaték kell a közepes fordulatszám tartásához és milyen egyenlőtlenségi fokot biztosít ekkor a lendkerék?)

Megoldás:

érvényes a 0 - t1 időintervallumban

érvényes a t1  - (t1+ t2) időintervallumban

| t [s] |  [rad/s2] |  [rad/s] | ü [rad/s] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 8,61 |
| 1 | 0,1235 | 0,1235 | 8,61 |
| 3 | 0,8889 | 1,9012 | 8,61 |
| 4 | 0,1235 | 2,0247 | 8,61 |
| 6 | 0,8889 | 3,8025 | 8,61 |
| 7 | 0,1235 | 3,9259 | 8,61 |
| 9 | 0,8889 | 5,7037 | 8,61 |
| 10 | 0,1235 | 5,8272 | 8,61 |
| 12 | 0,8889 | 7,6049 | 8,61 |
| 13 | 0,1235 | 7,7284 | 8,61 |
| 14 |  | 8,6080 | 8,61 |
| 15 | 0,8889 | 9,5062 | 8,61 |

4. Példa: Rázószita	(Ált. Géptan példatár 119)

45kg tömegű rázószita megkívánt legnagyobb gyorsulása 5m/s2. A vízszintes vezetékben mozgó szitát 0,1m forgattyúsugarú kulisszás hajtóművel mozgatjuk.

- Milyen frekvenciával lengjen a szita, hogy a kívánt gyorsulást elérjük?

- Számítsa ki a szitát és a kulisszavezetéket összekötő rudazatot terhelő legnagyobb húzóerőt!

- Mekkora lenne a szükséges fordulatszám, ha a feladatot kulisszás hajtómű helyett =r/l=1/5 hajtórúdviszonyú forgattyús hajtóművel oldanánk meg?

Megoldás:

a)

b)

c)

5. Példa: Sajtgurítás	(Kiegészítő példák #13)

Egy angliai sajtgurító versenyen az 30 m magas domb tetejéről 2 m/s kezdősebességgel indítják el az élére állított, szabályos henger alakú, 80 cm átmérőjű és 20 cm széles sajtot. A domboldal hossza 200 m, a gördülő ellenállás 0,1. Mekkora sebességgel érkezik meg a sajt a lejtő aljába?

Megoldás:

hasonlóan

6. Példa (ÚJ) Tárcsán függő két tömeg gyorsuló mozgása 	(Kiegészítő példák #17)

Vízszintes tengely körül forgatható 
R = 30 cm sugarú m3 = 4 kg tömegű tárcsára elhanyagolható tömegű kötelet tekerünk, a kötél szabad végére m2 = 2 kg tömegű testet helyezünk. Egy a hengerhez erősített, súlytalannak tekinthető r = 15 cm sugarú tárcsára másik kötelet tekerve, arra pedig m1 = 3 kg tömeget helyezünk úgy, hogy a testek a tengely két különböző oldalán függnek. Írja fel Newton 2. törvényét az m1, m2 tömegekre és a tárcsára! Mekkora a tárcsa szöggyorsulása? Mekkora lesz a tömegek gyorsulása (a1, a2) és mekkora erők (K1, K2) feszítik a fonalakat a mozgás során? Az indulás pillanatában a rendszer minden eleme nyugalomban van. A mozgásirány meghatározása után rajzolja be az ábrába az erőket! A csapágyazást súrlódásmentesnek tekintjük.

B csoport adatai: R = 25 cm; m3 = 3 kg; m2 = 1,5 kg; r = 12 cm; m1 = 2 kg

Megoldás:

A csoport									B csoport

1 pont

A mozgás irányának megállapításához az indulás pillanatában nyugalomban lévő m1 és m2 tömegekkel számítható nyomatékok:

2,3544 Nm

3,67875 Nm

0,09375 kgm2

Erőegyensúlyok és nyomatéki egyensúly a tárcsára:

(1)	szorozva R-rel		1 pont

(2)	szorozva r-rel		1 pont

(3)

_______________________________________________

(1*)

(2*)

(3)+(1*)+(2*)

Ebből a szöggyorsulás kifejezhető:

1 pont	6,1227rad/s2

1 pont		0,7347 m/s2

1 pont 		1,5307 m/s2

2 pont		21,09 N

2 pont		12,419 N

Másik gondolatmentet (KL)

1 pont

A forgó tömegek három részből tevődnek össze:

- m3 tömegű, R sugarú tömör tárcsa, melynek tehetetlenségi nyomatéka ,

- a forgásponttól r távolságban lévő m1 tömeg, járulékos tehetetlenségi nyomatéka

- a forgásponttól R távolságban lévő m2 tömeg, járulékos tehetetlenségi nyomatéka

Az eredő tehetetlenségi nyomaték .	1 pont

A forgó tömegeket a két tömeg súlyából adódó, ellentétes irányú nyomatékok különbsége gyorsítja: .	1 pont

Így a szöggyorsulás

1 pont

A kötelek, illetve tömegek tangenciális gyorsulása

,	1 pont

.	1 pont

A kötél erők Newton II. axiómája alapján:

- Az 1 jelű tömeget a kötél felfelé gyorsítja, ehhez ,					2 pont

- A 2 jelű tömeget a súly, amit a kötélerő csökkent, lefelé gyorsítja így,				2 pont

# Text boxes

K1

K2